| 4. ХРАНЕНИЕ Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов. При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение12 месяцев со дня ее продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: - естественный износ резинотехнических изделий. - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. Штамп магазина: Модель: __________________________ Количество: __________________________ Дата продажи: __________________________ |  | ООО "ПКФ Монтажкомплект" Гидравлические домкраты с полым штоком двустороннего действия Руководство по эксплуатации Санкт-Петербург 2021г. |
| --- | --- | --- |

1. НАЗНАЧЕНИЕ Домкрат гидравлический с полым штоком предназначен для подъема, перемещения груза, используется при монтаже и демонтаже деталей, а также в качестве составной части прессового оборудования. Домкрат не имеет встроенного насоса. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель Усилие (тонн) Ход штока (мм) Минимальная высота, А (мм) Максимальная высота, В (мм) Диаметр цилиндра, D (мм) Диаметр поршня, Е (мм) Рабочее давление (бар) Площадь поршня выдвижение / возврат (см2) Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвижение / возврат (кг) Диаметр штока, F (мм) Диаметр проходного отверстия, G (мм) Рабочий объем масла (л) Вес (кг) ДП10-70Г 10 70 166 236 74 55 700 14,13 / 7,85 10086 / 5603 45 21 0,1 4,4 ДП60-50Г 60 50 202 252 158 123 700 80,3 / 53,8 57308 / 38443 91 54 0,4 24,5 ДП60-100Г 60 100 252 352 158 123 700 80,3 / 53,8 57308 / 38443 91 54 0,8 31,3 ДП60-200Г 60 200 352 552 158 123 700 80,3 / 53,8 57308 / 38443 91 54 1,6 45,5 ДП100-50Г 100 50 207 257 212 166 700 137,8 / 91,7 98402 / 65466 126 80 0,7 44,7 ДП100-100Г 100 100 257 357 212 166 700 137,8 / 91,7 98402 / 65466 126 80 1,4 56,6 ДП100-200Г 100 200 357 557 212 166 700 137,8 / 91,7 98402 / 65466 126 80 2,8 82,3 ДП150-50Г 150 50 217 267 258 210 700 213,5 / 129,9 152448 / 92692 166 100 1,12 69,7 ДП150-100Г 150 100 267 367 258 210 700 213,5 / 129,9 152448 / 92692 166 100 2,24 87,2 ДП200-50Г 200 50 237 287 288 240 700 275,5 / 165,8 196652 / 118348 190 120 1,44 90,9 ДП200-100Г 200 100 287 387 288 240 700 275,5 / 165,8 196652 / 118348 190 120 2,87 112 3. РАБОТА 3.1. Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС). 3.2. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх. 3.3. С помощью насоса закачайте масло в поршневую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется. 3.4. Переключите распределитель насоса в противоположное положение. 3.5. С помощью насоса закачайте масло в штоковую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло. 3.6. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5. 3.7. Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе. Внимание!!! В качестве опорной поверхности можно использовать только гильзу и шток домкрата. Не используйте для упора черную установочную гайку в нижней части домкрата. Если в задней части домкрата будет установлена опорная гайка, то обязательно поместите толстую прочную листовую деталь с отверстием между гайкой и корпусом домкрата, чтобы нагрузка распределялась равномерно по гильзе домкрата. Иначе можно повредить установочную гайку, что затруднит разборку домкрата в случае замены уплотнений.